ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ИПФ

Протокол:							Специалност: КТТ

Подпис на асистента: ………………

Студент: Дилян Стефанов Чернев

Фак. No: 10027031			Група: 54			Подгрупа: 2

Упражнение No 12:  Определяне отношението Cp/Cv по метода на Клемант и Дезорм

- Схема на опитната постановка

- Описание на метода и теоретични изводи:

2.1. Топлинни капацитети:

Стяло= - количеството топлина, необходимо на тялото за повишаване на температурата му с 1 0К

специфичен:

- количеството топлина, необходимо на тялото с маса 1kg за повишаване на температурата му с 1 0К

Ср – топлинен капацитет при p=const

Cv – топлинен капацитет при V=const

За идеален газ:

Cp = Cv + R, Cp > Cv

2.2. Формулата за изчисляване на (, като се разгледат процесите в единица маса газ от даден обем, приведена в 3 различни състояния:

I.  p1 = p0 +, V1, T0

II. p2 = p0, V1, T1

V2 > V1, T1 < T0

III. p2 = p2 + (p2,  V2 , T0

p1.V1( = p0.V2(  ( закон на Поасон )

p1.V1 = p0.V2      ( закон на Бойл-Мариот )

,

, като след преобразувания за получаваме

- Опитни данни:

| No. | h1, см | h2, см | ( | (( | ((()2.10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 6,3 | 1,377 | -0,001 | 1 |
| 2 | 20,5 | 6 | 1,417 | -0,038 | 1444 |
| 3 | 20,8 | 6 | 1,405 | -0,029 | 841 |
| 4 | 22,8 | 6,3 | 1,382 | -0,006 | 36 |
| 5 | 15,6 | 4,4 | 1,392 | -0,016 | 256 |
| 6 | 14,5 | 4,8 | 1,355 | 0,021 | 441 |
| 7 | 17,5 | 5 | 1,400 | -0,024 | 576 |
| 8 | 16,2 | 4 | 1,327 | 0,049 | 2101 |
| 9 | 23,3 | 6,2 | 1,326 | 0,014 | 196 |
| 10 | 21,4 | 5,5 | 1,346 | 0,030 | 900 |
|  |  |  | =1,376 |  |  |

(сркв =

- Резултати:

( = 1,376 ( 0,009

Дата: 10.12.1997					Подпис на студента:………..