Технически университет - Габрово

Редовно обучение						    Катедра "Физика"

П Р О Т О К О Л

за лабораторно упражниние

Тема: Газов Разряд

на , фак. №

курс. , спец:, гр:

1. Теоретична обосновка

Протичането на електрически ток през газ се нарича газов разряд. В нормално състояние газовете са изолатори и газов разряд може да възникне само при създаването на специални условия, водещи до появата в газа на заредени частици. Кагато се дължи на действието на външен фактор (нагряване на катода, облъчване с радиоактивни лъчи и др.) разрядът е несамостоятелен, а когато се дължи на процеси обусловени от създаденото в газа електронно поле, разрядът е самостоятелен.

Процесът на създаване на проивоположни по знак заряди се нарича генерация, а обратния процес - рекомбинация.

При увеличаване на напрежението енергията, която придобива електронът в края на свободния пробег става достатъчно голяма и ако се сблъска с молекула тя се йонизира. Това означава, че мощността става равна на енергията на йонизация на молекулите на газа, а явлението се нарича ударна йонизация.

Въпреки, че ударната йонизация е налице, разрядът е все още несамостоятелен - ако се прекрати действието на външния йонизатор, разрядът продължава докато всички електрони обуславящи тока достигнат до анода. За да бъде разрядът самостоятелен е необходимо електронната лавина да се самоподдържа т.е. в газа да протича и друг процес, образуващ нови електрони, в замяна на достигналите до анода. Този процес е вторичната емисия, която настъпва при достатъчно високо напрежение.

2. Схема на опитната постановка

Фигура 1.

Постановката се захранва от източник на постоянно регулируемо напрежение с изходно напрежение U=350V. Използва се още милиамперметър за постоянен ток с обхват 50mA. Лампата се загрява с напрежение Ut(6,3V. Газоразрядните лампи от вида на газотронни и тиратронни работят в режим на ударна йонизация и на самостоятелен газов разряд. Ролята на йонизиращ фактор играе термоемисията на катода. Схемата на установката е показана на фиг.1.

3. Задачи и указания за изпълнението им:

І. Определя се напрежението при което в лампата възниква газов разряд.

ІІ. Какъв вид газов разряд се образува между електродите на лампата след изключване на напрежението.

ІІІ. Изготвя се волт-амперна характеристика на газов разряд при изменение на стойността на анодния ток Ia през равни интервали и отчитане на напрежението (таблично и графично).

ІV. Стойността на средния пробег ( на електроните като W(=eE(.

3. Опитни данни

| I | Uзi | (Uзi | ((Uзi)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.6 | 1 | 1 |
| 2 | 30.6 | 0 | 0 |
| 3 | 30.6 | 0 | 0 |
| 4 | 30.6 | 0 | 0 |
| 5 | 30.6 | 0 | 0 |
| 6 | 30.5 | - 0.1 | 0.01 |
| 7 | 30.5 | - 0.1 | 0.01 |
| 8 | 30.6 | 0 | 0 |
| 9 | 30.4 | -0.2 | 0.04 |
| 10 | 30.6 | 0 | 0 |

| Ia,(A | 13.0 | 15.0 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 2.5 | 45 | 47.5 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua, V | 10.5 | 12.8 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |

4. Графики

# Text boxes

Ia

Ua

V

(A