| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ | Катедра “ХИМИЯ” | Факултет: КТТ |
| --- | --- | --- |
| Фак. No: 10027031 | Дилян Стефанов Чернев | Специалност: |
| Упражнение: 3 | Електролиза. Химични източници на електрична енергия | Асистент: |

I. Теоретична обосновка:

1.Електролиза- представлява окислително-редукционен процес, който се извършва върху електродите при протичане на електрически ток през разтвор или стопилка на електролит. При електролизата на катода положително натоварените йони присъединяват електрони (редукция) ,   а на анода отрицателно натоварените йони отдават електрони и се окисляват. При електролиза във водни разтвори освен йоните на електролита има и продукти получени от дисоциацията на водата. При преминаване на електрически ток през електрохимичната система потенциалите на електродите се променят. Това изменение на потенциалите при електролизата в сравнение с равновесната стойност се нарича електродна поляризация:

(Е = Еi - Е , където Еi - потенциал на елктрода, а Е - равновесен потенциал.

Потенциалът на катода се измества към по-отрицателните стойностти, а този на анода - към по-полижителните. При електролизата са в сила два закона:

I.(I закон на Фарадей)

Количеството вещество, окислено или редуцирано при електролизата е правопропорционално на количеството електричество, преминало през разтвора.

II.(II закон на Фарадей)

- Химични източници на електрическа енергия - системи превръщащи химичната енергия в електрична. Те биват:

- първични - галванични елементи.

- вторични - акумулатори.

Всеки обратим галваничен елемент може да бъде използван като акумулатор. Действията на галваничния елемент и на акумулатора се свеждат до обмена не електрони между материалите на електродите при активно участие на електролита.

II. Начин на работа:

Опит1

а.) Електролиза на водни разтвори на соли: в U - видна тръба наливаме воден разтвор на натриев сулфат в който е поставен индикатор - фенолфталеин. Втръбата поставяме два графитни електрода. През системата се пропуска постоянен електрически ток.

б.) в тръбата наливаме разтвор на калиев йодид. Поставяме графитни електроди в двата отвора на тръбата и през системата пропускаме електрически ток.

Опит 2

Получаване на галваничен елемент - в чаша наливаме воден разтвор на ZnSO4, a в друга - разтвор на H2SO4. Съединяваме двата съда със солеви мост. В разтвора на ZnSO4 се поставя цинкова пластина, а във киселината - медна. Двете пластини чрез проводници се свързват със волтметър.

Опит 3

Електролитно окисление на оловото и принцип на действие на оловни-кисел акумулатор - в чаша се налива 25% разтвор на H2SO4 и се поставят оловни пластини, които се съединяват с източник на постоянен електрически ток.

Опит 4

Изследване на активността на метали - взаимодействие на метали със соли.

- Опитни резултати:

#### Опит1

а.) около катода се наблюдава леко оцветяване на разтвора в червено. И на двата електрода се отделя газ.

Na2SO4(Na+ + SO42-       K(-) 2H+ + 2e- (H2(

4H20(4H+ + 4OH-            A(+)2OH- - 2e- ( H2O

б) На катода с енабл;дава леко оцветяване в червено и се отделя газ.

KJ(K+ + J-                  K(-) 2H+ + 2e- (H2(

H20(H+ + OH-                    A(+)2J- - 2e- ( J2

Калиевите и водородните йони се придвижват към катода а йодните и хидроксилните към анода.

##### Опит2

При свързването на двата електрода се забелязва отклонение на стрелката на галванометъра т.е. получили сме галваничен елемент.

##### Опит3

Извършва се електролиза, при което на анода се образува PbO2 с кафяв цвят. На електродите протичат следните реакции:

К: 4H+ + 4e- (2H2(

А: Pb + 2H2O - 4e- (PbO2 + 4H+

Получаването на електрически ток се дължи на реакциите:

А: Pb - 2e- + SO4 ( PbSO4

K: PbO2 + 4H+ + 2e- + SO4 ( PbSO4 +2H2O

Опит4

| метал/сол | Zn2+ | Pb2+ | Cu2+ | Ag+ | Pd2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | - | + | + | + | + |
| Fe | - | + | + | + | + |
| Pb | - | - | + | + | + |
| Cu | - | - | - | + | + |