| ТУ- Варна | Катедра:МТМ | Дата: 3.11.2000г. |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина: Машинознание |  |
| Работил: Христо Желев Специалност: Електроника | Проверил: |
| Протокол No. 4 Тема: Стомани и чугуни |

### Цел – Запознаване с основните свойства и съдържанието на различните видове стомани и чугуни.

### Теоретична част

Fe3C – 	Циментит(Ц)

# Ликвидус - 	граница на топене на стоманата

Солидус - 	граница при стомана в твърдо състояние

 желязо – разтваря малко С

твърдия разтвор се нарича ферит, а  твърдия разтвор – аустинит

 желязото и  желязото имат обемно центрирана кристална решетка, което означава, че те побират по-малко количество въглерод, а   желязото има повърхностно центрирана кристална решетка което означава,че на всяка стена на кубче от решетката има разположен по един въглероден атом. В това състояние желязото може да възприеме 6 пъти повече въглеродни атоми. При 1499 о протича Перитоктична реакция -HGB, а 1147о по протича евтектична реакция ECF, при 727 – евткетоидна реакция – PSK.

Перлит(П) – Представлява пластинки от Ферит и Циментит подредени последователно.

Ферит(Ф) – Мек, ковък, пластичен – технически чисто желязо.

Циментит – крехък,твърд, износоустойчив.

## Класификация на стоманите

От 0-0,3% 	не могат да с закаляват,

# От 0,3-0,65%	ниско въглеродни стомани

Над 0,65%		високо въглеродни стомани

Класификация на стоманите по предназначение

Означения на стоманите с конструкционно преназначение:

Фирмата производител гарантира за стоманата според означението по-долу следното:

А – механични свойства

Б – химичен състав

В – механични свойства и химичен състав

Означение: АСт3, където А е опоменатата по-горе маркировка, Ст(Стомана), а номера означава съдържанието на въглерод в стотни от процента.

Освен това означение на стоманата може да има и означение за това дали е отведен всичкия кислород при производството, както и какво количество сяра и фосфор тя съдържа.

При инструменталните стомани означението У13А означава:

13 – съдържание на въглерод в 10ти от процента

А – понижено съдържание на сяра и фосфор

Чугуни -  биват бели и сиви чугуни – При белите чугуни въглерода е в разтворено състояние във вид на циментит вторичен, а сивите съдържат неразтворен въглерод във вид на графитни примеси. При тях означенията: СЧ15 означават СЧ(Сив чугун), а цифрата е якост на опън, ако имаме ВЧ(Високояк чугун) или КЧ(ковък чугун).