Инженерен Анализ

Главна Функция на СЕ: : да сигнализира за някакво настъпило събитие,било то повреда или някаква промяна в устройстовото,към което е свързана.

Главни Функции на детайли:

| Детайл № | Главна Функция |
| --- | --- |
| 1 - Изолатор | Изолира токопроводящи елементи |
| 2 - Корпус | Закрепва лампата, провежда ток |
| 3 - Основа | Закрепва лампата към ок. среда |
| 4 - Пластина контактна | Провежда ток |
| 5 - Скоба | Закрепва лампата за основата |
| 6 – Ухо | Връзка със захранващи проводници |
| 7,8 – Винт | Закрепване |
| 9 – Гайка | Закрепване |
| 10 - Лампа | Произвеждане на ел.ток |
| 11, 12 - Шайба | Закрепване на едното ухо към корпуса, закрепване на скобата към основата |
| 13 - Шпилка | Закрепва скобата |

Основни Функции:

Входящия поток е ел. енергия, а изходящият- светлиннa.

F1 – провеждане на ел.енергия

F2 – провеждане на светлинна енергия

F3 – преобразуване на ел.енергията в светлинна

F4 – закпрепване

F5 – изолация

F6 – защита

Функции на повърхнини:

На чертеж "Скоба", детайлът скоба:

- Материал: Лист EN 1652– CuZn10 – R230– 0.8x350x1200

- Функция: свързване на основата с корпуса на лампата

- Форма: равнинна, задължителна

На чертеж "Основа", детайлът основа:

- Материал: Бустрен БС-184-14 БДС 12603-85

- Функция: свързване на лампата с околната среда

- Форма: равнинна, незадължителна

Описание на технологията на изработване на детайл:

Пластина контактна – слепване, щанцоване и огъване

Скоба - щанцоване и пробиване на отвори.

Винт – фрезоване, резбонарязване

Описание на реда на сглобяване на СЕ:

| Операция № | Детайл или СЕ, към който се добавя | Детайл или СЕ, който се добавя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1, 4 |
| 2 | 2 | 7 |
| 3 | 2 | 6, 11, 8 |
| 4 | 7 | 1, 5 |
| 5 | 5 | 3 |
| 6 | 3 | 13 |
| 7 | 13 | 6, 12, 9 |

Предложения за модификация на СЕ:

Детайл ухо е свързан чрез винт.

Варианти:

1. Не е свързан чрез винт, а чрез завалцоване.

Осъществява се като две метални пластинки се завалцоват върху ухото така че да го фиксират неподвижно.

2. Не е свързан чрез винт, а чрез спояване.

Осъществява се като металното ухо се запои за скобата/или корпуса.

3. Не е свързан чрез винт, а чрез пружиниращ елемент.

Осъществява се като ухото се защраква във вече направени за целта отвори във скобата.

Детайли основа и скоба са свързани шпилково.

Варианти:

1. Не са свързани шпилково, а чрез пружиниращ елемент

Осъществява се като в основата се пробият отвори и скобата се защраква в тях.

2. Не са свързани шпилково, а чрез байонетно съединение

Осъществява се като единият детайл играе ролята на едната част на байонетно съединение а другият другата, след което се осъществява самото такова.

Детайлите пластина контактна, изолатор, корпус, изолатор и скоба са свързани чрез винт

Варианти:

1. Не са свързани чрез винт, а чрез куплунг.

Осъществява се като вместо винта се поставя куплунг, едната част на която е оформена като края на лампата, а другата част се закрепя неподвижно на скобата. Той осъществява еднакво здрава механична сглобка и надежден електрически контакт.

2. Не са свързани чрез винт, а чрез ос с канал, в който се поставя пружинен пръстен.

Осъществява се като вместо винта се поставя оста след което се фиксира чрез пружинен пръстен.

3. Не са свързани чрез винт, а чрез байонетно съединение.

Осъществява се като вместо винта се поставя накрайник и гнездо тип байонет.