Инженерен анализ на сноп проводници

- Главна функция-електрическа връзка и осъществяване на обемен монтаж

- Основни функции:

ОФ1-Провеждане на ел.енергия;

ОФ2-Изолация-изолация на проводниците,обувки и черупки;

ОФ3-Закрепване-накрайници,бандажна лента;

ОФ4-Защита-черупки,изолация на проводниците;

- Варианти за начина на разпознаване на проводниците и начина на прикрепването им:

-Проводниците се разпознават по техния цвят. За да се избегне погрешно свързване, накрайниците се поставят  в черупки. Нови варианти се постигат чрез промяна на цвета на проводниците.

-Друг начин за разпознаване е поставяне на надпис върху накрайниците.

-Прикрепването на проводниците може да се осъществи чрез различни накрайници (освен  щепселни и щекерни накрайници могат да се използват кабелни накрайници) или да се използват други разглобяеми съединения (притягане с винт към извода).

-Освен чрез бандажна лента, снопът може да се бандажира със кабелни превръзки.

- Технология на изработване:

-Поставят се накрайниците на всички проводници.

-Поставят се обувките и черупките.

-Свързват се всички проводници.

-На местата,където има два или повече проводника се поставя бандажна лента.

- Технически изисквания:

-Краищата на проводниците, към които ще се монтират накрайници, се зачистват на дължина  според присъединителните тръбички на накарайниците.

-Накрайниците се спояват към проводниците с ПОК60 БДС 7745-72.

-Преди обработката на краищата на проводниците отделните клонове на снопа да се подравнят чрез издърпване, а при необходимост и чрез изрязване до посочените размери.

-Бандажирането на снопа с бандажна лента да става чрез овиване със застъпване 2мм,когато има повече от един проводник.

6.    Други ТО, в които може да се използва сноп:

-Монитор;

-Компютър;

-Автомобил;

-Хладилник;

-Телевизор и др.