Инженерен анализ

1.Главната функция на сигналната лампа е подаване на светлинен сигнал.

2.Главни функции на детайлите:

| Детайл № | Главна функция |
| --- | --- |
| 1 – Корпус | Защита и провеждане на ел. енергия |
| 2 – Пластина контактна | Провеждане не ел. енергия |
| 3 – Ухо | Закрепване и провеждане не ел. енергия |
| 4– Изолатор | Изолира |
| 5 – Скоба | Закрепване и провеждане не ел. енергия |
| 6– Основа | Изолира |
| 7 Лампа | Преобразуване на ел.енергия в светлинна енергия |
| 8 – Винт | Закрепване и провеждане на ел. енергия |
| 9 – Винт | Закрепване и провеждане на ел. енергия |
| 10 – Шайба | Осигуряване по-голяма контактна повърхност и провеждане не ел. енергия |

3. Основни функции на сигналната лампа и реализиращите ги детайли :

Входящия поток е ел.енергия,а изходящия – светлинна енергия.

- F1 – Провеждане на ел. енергия(1,2,3,5,8,9,10)

- F2  - Преобразуване на ел. енергия в светлинна (7)

- F3 – Изолация(4,6)

- F4 – Защита (1,10)

- F5 – Закрепване(3,5,8,9)

4.Функции на повърхнини на детайли:

| Повърхнина № | Функция | Форма | Задължителност на формата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2,4,5,7,8 | Осигурява механичен контакт (закрепване) | равнина | да |
| 3,6 | Ограничава детайла (диаметърът й трябва да е по-голям от този на дет.9) | цилиндър | да |
| 7,8 | Ограничава детайла | равнина | да |

5.Ред на сглобяване:

| Операция № | Детайл или СЕ, към който се добавя | Детайл или СЕ, който се добавя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4,2,8 |
| 2 | 1 | 7,10,9 |
| 3 | 8 | 5 |
| 4 | 5 | 6,10,9 |

6. Технология на изработване :

Детайл 3 – щанцоване на контурите и отворите.

Детайл 6 – пробиване на отвори(2Ø3) и нарязване на резби (2xM2.5).

Детайл 9 – фрезоване на главата и резбонарязване на тялото.

7. Предложение за  модификация:

- смаляваме основата;

- премахваме винтовете;

- свързване към околната среда чрез слепване;

-премахваме скобата.