I Метод „Идентификация”

- сигнализация за кражба на кола

1.Характерни свойства на обекта (кражба на кола)

2.

3.

| Обект | Елемент | Промени в свойствата | Промени в околната среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Кола | Кражба на кола | Промени в статуса на алармената система. Крадецът бърза и вратата се отваря доста по-рязко от обикновено. При потегляне, понеже крадеца бърза, се „въртят гуми”. Скоростта, с която се движи колата, е доста по-голяма от нормалната. | Вратата Отваря се по-рязко от обикновено. Тряска се при затваряне. Околна среда Шум от аларма. Шум от въртящи се гуми. Шум и събаряне на предмет от околността , който пречи(варел , велосипед). |

II „Анализ на формули”

1. Измервана величина – ускорение. Пряка величина по която можем да съдим за ускорението е приложената сила – Втори закон на Нютон

2.ИЕ – Инерционна сила

Възможни средства за измерване на ускорение са километраж – километража измерва скоростта ( 1-ва производна на движението х(t) ) ускорението е втора производна на х(t)

3. Количествен анализ

Формула, описваща ИЕ  - F = m.a

В тази формула ускорението участва правопропорционално на силата.

Ускорението a  зависи правопропорционално от приложената сила F  и обратнопропорционално на масата  m

F може да се измери и по други начини     p=m.v    [N]

m масата може да се измери, чрез    [kg]

Силата F можем да измерим чрез силите на деформация, които имат същата дименсия

ИЕ  Вх – деформация    Изх – ел. величина

Тензорезистивен ефект

Магнитоеластичен ефект (Ефект на Вилари)

Пиезоелектрически ефект

4. Списък с ИЕ, чрез които може да се установи наличие на ускорение

Пиезоелектрически ефект

Тензорезистивен ефект

Магнитоеластичен ефект (Ефект на Вилари)