КОНСТРУКТИВЕН АНАЛИЗ НА

ПРЕКЪСВАЧ БУТОНЕН

1.1. Условното графично и буквено означение на Бутонен Прекъсвач в принципна ел. схема:

1.2. Физически принцип на действие на Прекъсвач бутонен :

Той е предназначен за включване и изключване на електрически вериги.Има широко приложение в пултовете за управление и в различни битови електрически уреди, както и в осветителната апаратура.За затваряне на елетрическата верига трябва да се натисне бутона 12.При това бутонът и челно притискания от него пружинен диск 11 се преместват постъпателно.Движението на диска предизвиква завъртане на 90 градуса по часовниковата стрелка на направляващата пластина 8 и на главината 7 и плъзтгачът 5 се допира до пластините 2, с което веригата се затваря.След освобождаване на бутона 12, под въздействието на конусната пружина той заедно с диска 11 се връща в първоначалното си положение.Храповото устройство (поз.11 и 12) позволява на диска да се върти свободно, като бутонът остава не- подвижен.За отваряне на електрическата верига трябва отново да се натисне бутона 12.При това описаните по-горе операции се повтарят и плъзгачът 5 след завъртане на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка се отмества от контактните пластини 2 и електрическата верига се отваря.

1.3. Ред на сглобяване:

Редът на сглобяване определя последователността на поставяне на детайлите с цел монтирането на ТО.

Последователност при сглобяването:

| Операция № | Детайл или СЕ, към който се добавя | Детайл или СЕ, който се добавя | Получена група детайли | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | А(3+1) | - |
| 2 | А | 4 |  | - |
| 3 | 1 | 5 |  | - |
| 4 | 1 | 2 |  | - |
| 5 | 1 | 6 | В(1+2+5+6) | - |
| 6 | В | 7 | С(В+7) | - |
| 7 | С | 9 |  | - |
| 8 | 11 | 8 | D(8+11) | - |
| 9 | 9 | 10 | Е(10+9) | - |
| 10 | E | D | F(D+E) | - |
| 11 | D | 12 |  | - |
| 12 | F | 13 |  | - |
| 13 | 13 | 14 | G(14+13) | - |
| 14 | G | 15 |  | - |
| 15 | 13 | 16 |  | - |

1.4. Списък на възможните причини за нефункциониране на изделието:

- нарушени връзки към околната среда (изолация);

- неточна изработка или монтаж на детайлите и изделието

- механично нарушение на направляващата пластина, породено от продължителна експлоатация;

- счупване на бутона;

- счупване на пружина;

#### Функционално-стойностен  анализ

- Определяне на главната функция:

Главната функция на техническия обект Прекъсвач Бутонен е: включване и изключване на електрическа верига чрез механичен натиск.

- Определяне на основни функции:

F1 – преместване;

F2 – провеждане на електрическа енергия;

F3 – прекъсване на електрическа енергия;

F4 – електроизолация;

F5 – връщане в изходно положение;

F6 – защита на изделието от ок.среда и на ок.среда от него;

F7 – вътрешно закрепване и закрепване към околната среда;

Оценка на изделието

- Функционално – стойностна оценка на изделието

| Rr | Fx | (r, % |
| --- | --- | --- |
| R1 | F3 | 25 |
| R2 | F2 | 21,4 |
| R3 | F1 | 17,9 |
| R4 | F5 | 14,3 |
| R5 | F4 | 10,7 |
| R6 | F7 | 7,1 |
| R7 | F6 | 3,6 |

Относителната тежест на всяка Rr в първо приближение може да се определи като се приеме, че коефициента на тежест αr се отнася помежду си както следва:
 α1: α2: α3:......: αp=p(p-1):(p-2):…….:3:2:1.

Стойността на α(Rr) се пресмята по формулата

- Определяне на относителните разходи за фактическото реализиране на всяка функция:

| детайл № | коли- че-ство | Функция | Цена лв |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |  |
| 1 | 1 |  |  |  | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | 3.7 |
|  |  |  |  |  | 0.7 |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 2 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |
| 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 5 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.2 |
|  |  | 0.72 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |
|  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  |
| 10 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.9 |
|  |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.9 |
|  |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |  |  |
| 14 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |
| 15 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |
| ( лв | 6.22 | 0.49 | 0.49 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 4.8 | 17.3 |
| % | 35.95 | 2.83 | 2.83 | 10.99 | 4.05 | 15.6 | 27.75 | 100 % |

- Построяване на функционално стойностна характеристика

- Изводи:

- Функцията F7 има големи относителни разходи в срав-нение с нейната относителна значимост, следователно трябва да се търсят нови варианти на ел. изолация (вид и количество), при които разходите значително да намалеят.

- Подобна констатация може да се направи и за функ-цияте F6 и F1.

- Функцията F2, която е с относително голяма значимост, има сравнително малки разходи, което позволява евентуално да се помисли за нови решения, които биха повишили качеството на изделието или въвеждане на нови функции.

- Подобна констатация може да се направи донякъде и за функциите  F3, и F5.

- Разходите за F4 отговарят на нейната относителна значимост.

- Предложения за нови варианти на конструктивни решения:

- Метод на контролните въпроси:

Вариант1: Използване на други материали за изработката на основата и капака – бустрен ПС-184-18 БДС 12603 85,  БДС 7115-85 с цел постигане на по-ниска цена.

Вариант2 - Използване на по-евтини технологии за произ-водство на детайлите, като например отливане на формата, за пластмасите, валцоване за металните части.

Вариант3- Използване на по-евтин метал или сплав за направляващата пластина 8

- Метод на фокусните обекти

Методът е предназначен за търсене на нови функции на изделието, но може да се използува и при търсене на нови варианти на функции.

- фокус – “прекъсвач”;

- случайни съществителни имена – кутия, мишка, бутон, монета;

- прилагателни имена:

- кутия  – бяла, смачкана, пластмасова;

- мишка – оптична, сива;

- бутон – мигащ, самоизключващ се;

- монета – звънтяща, кръгла;

- някои решения

Вариант4 - бял прекъсвач - оцветен, декоративен – прекъсвач  на пералня.

Вариант5– смачкан прекъсвач – компактен.

Вариант6– оптичен прекъсвач – прекъсвач, който се задей-ства само автоматично при светлинна сигнализация..

Вариант7– пластмасов прекъсвач – прекъсвач, който е из-работен от органични полимери, приближаващти се по-здравина с металите, с изключение на детайлите, затварящи веригата.

# Вариант8– мигащ прекъсвач – прекъсвач със свтлинна сигнализация за вкл./изкл. състояние.

# Вариант9 -  самоизключващ се прекъсвач – изключва се сам след определен интервал от време.

# Вариант10 - кръгъл прекъсвач – естетически подбрани за-облени форми на детайлите.

# Вариант11 - звънящ прекъсвач – прекъсвач, свързан със  звукова сигнална система

Размерен анализ

Определяне на сглобките и граничните отклонения

1) (12 H8/e7 За 1) сглобка: а.) Сглобката е в система “основен отвор” – понеже допусковият знак на вала е H; б.) Сглобкате е с хлабина, понеже допусковият знак на вала е: “e”; в.) граничните отклонения са: за отвора ((12 H8) горно отклонение: +0,027 долно отклонение: 0 за вала ((12 e7) горно отклонение: -0,037 долно отклонение: -0,050

2) 11 H8/e7 За 2) сглобка: а.) Сглобката е в система “основен отвор” – понеже допусковият знак на отвора е: H; б.) Сглобкате е с хлабина,понеже допусковият знак на вала е “e”; в.) граничните отклонения са: за отвора (11 H8) горно отклонение: +0,027 долно отклонение: 0 за вала (11 e7) горно отклонение: -0,037 долно отклонение: -0,050

Графично изобразяване на допусковите зони:

- Минимална хлабина Jmin=0.037

- Максимална хлабина Jmax=0,027+0.05=0,077

Графично изобразяване на допусковите зони:

- Минимална хлабина Jmin=0.037 mm

- Maксималнахлабина Jmax=0,027+0.05=0,077

- Избор по зададени характеристики на сглобка на гладко цилиндрично съединение:

Разглеждаме сглобката между детайлите 3 и 4. Тя трябва да бъде с хлабина, за да се осигурява движението на оста 4, в противен случай няма да може да се извършва движение т.е. JТmin=0,015 и JТmax =0,05. Съответната сглобка e 15 H7/f7, за която Jmin =0,016 и Jmax=0,052. Разликата между JТmin и Jmin , между JТmax и Jmax е по-малка от 10%.

Други видове анализи

Описание на комплекта конструктивна задължителна документация:

Сборен чертеж на изделието;Скици на изграждащите го детайли;3-D изображения и чертежи на детайлите;Конструктивен анализ на изделието; Функционално-стойностен анализ на изделието; Размерен анализ на изделието.

Описание технологията за изработване на двата детайла от 1а:

Изработване на основа: Отливане, пресоване, пробиване, изрязване.

Изработване на стойка: Отливане, провиване, резбоване, струговане.

# Text boxes

Jmax

Jmin

(12

–S

Включване и изключване на ел. вериги

Ел. енергия

Ел. енергия

H8

e7

-0.05

+0.027

-0.037

-0.037

+0.027

-0.05

Jmin

Jmax

11

e7

H8

0

0