| % | 35.95 | 2.83 | 2.83 | 10.99 | 4.05 | 15.6 | 27.75 | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построяване на функционално стойностна характеристика

- Изводи:

- Функцията F7 има големи относителни разходи в срав-нение с нейната относителна значимост, следователно трябва да се търсят нови варианти на ел. изолация (вид и количество), при които разходите значително да намалеят.

- Подобна констатация може да се направи и за функ-цияте F6 и F1.

- Функцията F2, която е с относително голяма значимост, има сравнително малки разходи, което позволява евентуално да се помисли за нови решения, които биха повишили качеството на изделието или въвеждане на нови функции.

- Подобна констатация може да се направи донякъде и за функциите  F3, и F5.

- Разходите за F4 отговарят на нейната относителна значимост.

# Вариант8– мигащ прекъсвач – прекъсвач със свтлинна сигнализация за вкл./изкл. състояние.

# Вариант9 -  самоизключващ се прекъсвач – изключва се сам след определен интервал от време.

# Вариант10 - кръгъл прекъсвач – естетически подбрани за-облени форми на детайлите.

# Вариант11 - звънящ прекъсвач – прекъсвач, свързан със  звукова сигнална система

Размерен анализ

Определяне на сглобките и граничните отклонения

1) (12 H8/e7 За 1) сглобка: а.) Сглобката е в система “основен отвор” – понеже допусковият знак на вала е H; б.) Сглобкате е с хлабина, понеже допусковият знак на вала е: “e”; в.) граничните отклонения са: за отвора ((12 H8) горно отклонение: +0,027 mm долно отклонение: 0 за вала ((12 e7) горно отклонение: -0,037 mm долно отклонение: -0,050 mm

2) 11 H8/e7 За 2) сглобка: а.) Сглобката е в система “основен отвор” – понеже допусковият знак на отвора е: H; б.) Сглобкате е с хлабина,понеже допусковият знак на вала е “e”; в.) граничните отклонения са: за отвора (11 H8) горно отклонение: +0,027 mm долно отклонение: 0 за вала (11 e7) горно отклонение: -0,037 mm долно отклонение: -0,050 mm

Графично изобразяване на допусковите зони:

- Минимална хлабина Jmin=0.037

- Максимална хлабина Jmax=0,027+0.05=0,077

Графично изобразяване на допусковите зони:

- Минимална хлабина Jmin=0.037 mm

- Maксималнахлабина Jmax=0,027+0.05=0,077 mm

- Избор по зададени характеристики на сглобка на гладко цилиндрично съединение:

Разглеждаме сглобката между детайлите 3 и 4. Тя трябва да бъде с хлабина, за да се осигурява движението на оста 4, в противен случай няма да може да се извършва движение т.е. JТmin=0,015 и JТmax =0,05. Разликата между JТmin и Jmin , между JТmax и Jmax е по-малка от 10%. Съответната сглобка е ø42 H8/h7

Други видове анализи

Описание на комплекта конструктивна задължителна документация:

Сборен чертеж на изделието;Скици на изграждащите го детайли;3-D изображения и чертежи на детайлите;Конструктивен анализ на изделието; Функционално-стойностен анализ на изделието; Размерен анализ на изделието.

Описание технологията за изработване на двата детайла от 1а:

Изработване на основа: Отливане, пресоване, пробиване, изрязване.

Изработване на стойка: Отливане, провиване, резбоване, струговане.

# Text boxes

-0.037

Jmax

H8

e7

(12

Jmin

-0.05

+0.027

0

H8

e7

11

Jmax

Jmin

-0.05

+0.027

-0.037

0