## ТУ – София

# Катедра “Основни и технически средства за конструиране”

Курсова задача № 7

### Проектиране на електротехническо изделие

Технически обект:

Електромагнит

София

2009г.

Разработил: ……………	Проверил: ……………….

/Панталеев/	/Чалъкова/

1.Обекти служещи като източници на даден вид енергия:

А) магнитна енергия : бобина, кран за скрап, електромагнит, магнит.

Б) светлинна енергия: ел. лампа, луминицентна лампа, слънце, фенерче;

2. 2. Извършване на концептуално проектиране на изделието „Електромагнитно реле 1”:

а) определяне на ГФ на зададеното изделие и възможни начини, чрез които тя може да се реализира:

ГФ - включване/изключване на една или повече електрически вериги или превключване между тях.

Реализиране чрез добавяне на електромагнит(бобина),която при включване към ел. захранване мести котвата , чрез която се местят вързаните към нея детайли и веригата се затваря.

Реализиране чрез добавяне на пневматична система - премества се мембрана, която под  действието на свръхналягане, изтласквач осъществява контакта между контактните пластини и свързва ел. веригата.

Реализиране без добавяне като така при това реле при достигане на определена стойност на  входящата величина(електрическа) изходната величина(електрическа) се променя скокообразно и се получава превключването на ел. веригата.

б) Списък на възможните решения:

- реле електрическо

- реле пневматично

- реле електромагнитно

в) ФПД на реле електромагнитно:

Обектът на задачата е електромагнитно реле , което се състои най-общо от електромагнит и свързана към него контактна група и има за цел да осигури включването , изключването или превключването на една или повече електрически вериги. При подаване на електрозахранване към намотката на електромагнита , в магнитопровода се създава магнитен поток , който предизвиква привличане на котвата. Последната има механична връзка с контактната група , в резултат на което контактните пластини се преместват и се променя състоянието на контактите (отварящите контакти се затварят , затварящите се отварят , превключващите - превключват).

Основни функции на реле електромагнитно :

ОФ1 – прекъсване на електрическа енергия

ОФ2 -  провеждане на електрическа енергия

ОФ3 -  електрическа изолация

ОФ4 -  защита

ОФ5 -  закрепване

ОФ6 -  преместване

г) Видове необходими теоритични пресмятания :

Електрическа енергия –> електрически пресмятания

Магнитна енергия –>магнитни пресмятания

Механична енергия –> Механични пресмятания

Провеждане и извеждане на електричен ток-> закон на Ом.

Други пресмятания:

- Пресмятания за контактната система - пресмята се : контактната сила в контактните тела:преходното съпротивление на контактите; пад на напрежението ; разтвор на контактната система; провал на контактната система ; температура на контактната система ; температура на контактното тяло ; допустим ток ; ток на заваряване ; якостно пресмятане на контакнта пластина.

- Пресмятания за електромагнита - пресмята се : магнитен поток и магнитодвижещо напрежение ; елктромагнитна сила дейсвуваща върху котвата ; време за задействане и време за отпускане ; диаметър на проводника и брой на навивките на бобината ;

д) условно означение в принципната електрическа схема на „Електромагнитно реле 1”

2.Концептуално проектиране на зададения блок-електромагнит

2.1.Определяне на основните му функции

-ОФ1-провеждане на ел. енергия

-ОФ2-получаване на магнитна енергия;

-ОФ3-провеждане на магнитна енергия;

-ОФ4-преместване;

-ОФ5-ел.изолация;

-ОФ6-защита;

-ОФ7-закрепване;

2.2.Разработване на морфологична таблица на решенията –ТО „ЕЛЕКТРОМАГНИТ”

| Основни функции | Начин на реализация | Съставни части за реализация | признаци | Решения | Брои решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОФ1-провеждане на магнитна енергия | През твърдо тяло | Магнитопро-вод | видове | масивни, листови, формовани, ламелни | 4+ |
|  |  |  | размер | малки, средни, големи | 3+ |
|  |  |  | материал | стомана |  |
|  |  |  | форма | Г-образна, П-образна, Ш-образна | 3+ |
|  |  |  | вид на отвор | проходен, резбови | 2 |
|  |  |  | брой отвори | 0, 1, 2, 3, 4 | 5+ |
|  |  |  | форма на отвор | кръгъл, квадратен, правоъгълен | 3+ |
|  |  |  | размер на отвор | голям,малък, среден | 3+ |
| ОФ2-получаване на магнитна енергия |  | бобина | материал на проводник |  |  |
|  |  |  | материал на изолационна основа |  |  |
|  |  |  | размер |  |  |
|  |  |  | вид | Едносекционна, двусекционна, многосекционна | 3 |
|  |  |  | форма |  |  |
|  |  |  | вид на отвор | проходен, резбови | 2 |
|  |  |  | брой отвори | 0, 1, 2, 3, 4 | 5+ |
|  |  |  | форма на отвор | кръгъл, квадратен, правоъгълен | 3+ |
|  |  |  | размер на отвор | голям,малък, среден | 3+ |
| ОФ3-провеждане на ел. енергия | През твърдо тяло | проводник | сечение | Кръгло правоъгълно | 2+ |
|  |  |  | гъвкавост | Да,не | 2 |
|  |  |  | материал | Мед,медноцинкова сплав,алуминиева сплав | 3+ |
|  |  |  | свързване | Спояване,механично притискане,допиране | 3+ |
| ОФ4-преместване | Чрез движение | Твърди тела | Вид движение | постапателно | 1 |
|  |  |  | насоченост | еднопосочно | 1 |
| ОФ5-ел.изолация | Твърдо тяло | Изолационни пластини | сечение | Кръгло правоъгълно | 2 |
|  |  |  | материал | Дърво, пласмаса | 2+ |
| ОФ6-защита | Чрез премесване | механизъм | наличие | Да,не | 2 |
|  |  |  | движение | Въртене около ос | 1 |
| ОФ7-закрепване | -Чрез завинтване на два болта в изолационните пластини и чрез 4 щифта през контактните пластини | -Болт -Щифт | Материал | Стомана, месинг | 2 |
|  |  |  | Форма | цилиндрична | 1 |
|  |  |  | Брои | 1,2,4 | 3 |
|  |  |  | Материал | Фенопласт бустрен | 2+ |
|  |  |  | Диаметър | 4,6,8мм | 3 |

2.3.Една вазможна конструкция на електромагнита е разглежданата кадето магнитопровода има форма на правоъгълна рамка с въздушна междина и за да се избегне отрицателното въздеиствие на вихровите токове тои е изготвен от щанцовани пластини.Те са изготвени от листова електротехническа стомана с дебелина 0.5мм,изолирана с лаково покритие и са затегнати посредством нитове.

2.4.Избор на едно решение  и разработване на 3Д модел(Solid Works)

2.5.Избор на материал за всеки детаил

- Макара-пластмаса

- Намодка –изолационен материал,покрит с изолационно покритие

- Котва - EN 10304 – M80TH

- Ухо- Лист EN 1652- CuZn10- R240- 0.2x350x1200

- Нит ø2x12 БДС 1886-72- CuZn41 БДС 13710-76