Инженерен анализ на фотоклетка за бърза промяна на осветеността

- Принцип на действие

Изделието представлява оптичен датчик ,който може да се използва  в някои видове охранителни системи ,при поточни линий и други.

Фотоклетката е за работа  свидима светлина,като за датчик се използва фотодиода -Б1.Изходен импулс се получава при бързо затамняване на на -Б 1(преминаване на обект през него).Фотодиодът есвързан към инвертиращия вход(извод 2) на опрационния усилвател –К1 чрез диференцираща верига –С1 и –R4.На изхода на –К1 има напрежение.определено от делителя в инвентиращия вход(извод 3),реализиран чрез резисторите –R2 и -R3.При бързо затамняване на фотодиода –В1 се получава положителен скок  на напрежението в изход 6 на -  К1.Нивото на сработване  на компаратора –К2 се задаваот делителя,реализиран чрез –S1 и-R5,като чрез -S1 се регулира чуствителността на фотоклетката.Светодиодът –Р1 сигнализира при затамняване на -В1.Схемата се захранва със стабилизирано напрежение 12V чрез 1 извод на клеморед –Х1,а на изходния сигнал се извежда чрез извод 2 на клеморед-Х1.

2.Главна функция

- превраща оптичните лачения в електрически ток.

3.Донастройващ резистор-резистор(пасивен елемент ,който намалява енергията на сигнала чрез своето сапротивление),чието осножно предназначение е рачно донастроиване на съпротивлението в електрическата верига.

Мех.енергия

(промяна дължината на проводник)

Ел. енергия 1                                                           ел. енергия 2

ОФ1-Провеждане на ел. енергия

ОФ2-превращане на ел. енергия в топлиннаенергия(реализация на ел. съротивление)

ОФ3-преместване(промяна на ел. съпротивление)

ОФ4-извеждане на топлинна енергия

ОФ5-изолация

ОФ6-защита

ОФ7-закрепване

4.Описание на връзките на ТО с околната техническа среда

Механична връзка – реализира се чрез:

- Винтове, чрез които се позиционира ТО в кутията и самата кутия с Околната среда

Елекрическа връзка – реализира се чрез:

- запояване;

Светлинна връзка – реализира се чрез:

-    светлодиод;

5.Описание на технологията на изработване на ПП и на ПВ:

Печатния възел представлява печатната платка заедно с монтираните градивни елементи(резистори, кондензатори, диоди, транзистори, интегрални схеми, съединители и др.). Електрическият контакт на градивните елементи с печатната платка се осъществява чрез спояване. Спояването е процес на неподвижно съединяване на две или повече метални части в нагрято състояние с разтопен метал (сплав), който има по-ниска точка на топене от основните метали. Металът, който се използва за съединяване на металните части, се нарича припой. При спояването участва и трета съставка - флюс. Флюсът е неметален материал, който създава условия за качествено образуване на спойката. Най-често за спояване на печатни платки се използват калаено-оловни припой ПОК60, ПОК61, ПОК63 и ПОК64 със съдържание на калай (Sn) съответно 60,61,63 и 64 %.

За механизирано спояване се използват следните методи:

а)потапяне във вана с разтопен припой;

б)избирателно спояване с подаване на припоя във
вид на струя;

в)спойка "вълна";

г)електропроводящи лепила.

Методът спойка "вълна" се счита като най-подходящ за спояване на печатните платки. Състои се в това, че при спояването платките преминават през гребена на стояща "вълна" от припой. "Вълната" се създава чрез изпомпване на припоя, който минава през дюза или тече по профилирана повърхност. Времето за съприкосновение на платката с припоя намалява значително, в резултат на което общото количество топлина, поето от платката, е много по-малко в сравнение с това при потапянето. Чрез постоянното движение на припоя "вълната" остава свободна от оксиди и е с постоянна температура, която благоприятства спояването

6.Други възможни начини на закрепване на ПВ в „кутията”:

- чрез болтове;

- чрез закопчаващи устройства;

- чрез залепяне;

7.Описание на комплекта задължителна конструктивна документация на „кутията” с монтиран в нея ПВ:

- принципна схема;

- печатна платка – графичен оригинал;

- печатна платка – отвори;

- сборен чертеж на печатен възел;

- списък на съставните части;

- 3D модел (Solid Works) и работен чертеж(AutoCad) на детайл „основа” от „кутията”;

- 3D модел (Solid Works) и работен чертеж(AutoCad) на детайл „капак” от „кутията”;

8.Описание на технологията за изработване на нестандартизираните детайли от сглобената кутия:

- капак – леене , пресоване , пробиване , резбонарязване;

- основа – леене , пресоване , пробиване , резбонарязване;

# Text boxes

Закон на Ом,закон на Джаул-Ленц