1. Кой от показаните електронни документи на печатна платка служи за изготвяне на сборен чертеж на печатен възел ?

С   X1,K4...

2. С коя команда се въвеждат входове и изходи на схемите в схемния редактор на системата CADSTAR?

Add Connector;

3. С коя команда се поставят линиите за елктрическа връзка в схемния редактор на системата CADSTAR?

Add Conection

4. На коя фигура е показан метализиран отвор ?

С едно допълнитителни отстрани.

5. Електрическият контакт на градивните елементи с печатната платка се осъществява чрез

Спояване

6. С коя команда се начертава контур на печатна платка (предварително е избран Board от Shape defaults) в топологичния редактор на CADSTAR?

Add Rectangle

7. Как се подреждат електронните стандартизирани изделия в списъка на съставните части на печатния възел ?

Азбучно по буквено цифровите им означения

8. В сборния чертеж на печатен възел чрез подходящи разрези се изясняват :

Механичните закрепвания на елементите и устройствата към печатната платка

9. Сборният чертеж на печатен възел не съдържа :

Информация за грапавост на повърхнините

10. Електронният документ "Печатна платка - защитна маска" съдържа :

Контура на печатната платка и контурите на контактните площадки

11. В сборния чертеж на печатния възел елементите и устройствата му се чертаят чрез :

Техните опростени контурни изображения

12. Когато печатният възел е представен само с едно изображение в сборния чертеж, третият габаритен размер се задава в

Технически изисквания

13. Какво е изобразено на фигурата ? / свързани чернички

Печатна платка - графичен оригинал

14. Определението за печатна платка е :

Изолационен материал, изрязан по дадени размери, съдържащ необходимите отвори и най малко едно проводящо изображение.

15. На коя фигура е изобразен сборен чертеж на печатен възел ?

2 размера отдолу, 5 цифри отстрани

16. Кои са основните редактори, които използва системата CADSTAR?

схемен - за изработване на електрически схеми; топологичен - за изработване на модел на печатен възел.

17. Какво е изобразено на фигурата ? / квадрадчета,

Печатна платка - бял печат

18. Кой документ не се съдържа в документацията на печатен възел ?

Чертежи на стандартизирани изделия / Схема на съединенията

19. Как се определя разположението на елементите върху печатната платка, ориентацията на чиито изводи е строго определено ?

Поставят се знаци и номера в близост до изводите им.

20. Едно от условията сборният чертеж на печатен възел да съдържа само едно изображение е :

Едностранно разположение на електронните елементи

21. Какво е изобразено на фигурата ? / точки и кръсчета

Печатна платка – отвори

22. Определението за печатен възел е :

Печатна платка с присъединени към нея електрически и механични елементи и с изпълнени всички процеси на обработка (спояване, покрития и др.)

23. Електронният документ "Печатна платка - бял печат" съдържа:

Контура на печатната платка и цветни очертания на контурите на градивните елементи и техните БЦО

24. Големината на отворите на печатната платка се определя въз основа

Размерите на изводите на елементите

25. С коя команда се редактира линия за електрическа връзка в схемен редактор на системата CADSTAR?

Edit Segment;

26. Коя команда се използва за ръчно опроводяване на електрически връзки в системата CADSTAR?

Edit Segment;

27. Кой документ се съдържа в документацията на печатен възел ?

Схема 201

28. На коя фигура раздел "Стандартизирани изделия" в списъка на съставните части на печатен възел е попълнена правилно ?

3,4,5.... Ц1...       няма нищо на 4-то поле..

29. Какво може да се променя в настройките на растерната мрежа в PCB Design на системата CADSTAR?

мерните единици и стъпката;

30. Какво цифрово означение поставя системата CADSTAR при въвеждане на елементи с еднакъв код?

автоматично поставя първия свободен най-малък номер за съответния код;

31. С коя команда се въвеждат графичните символи и типа на корпусите на елементите в схемния редактор на системата CADSTAR?

Add Symbol;

32. Сборният чертеж на печатния възел не съдържа

Позиции на стандартизираните електронни елементи

33. Какъв отвор е изобразен на фигурата ? ...

Монтажен

34. В каква последователност се попълва раздел "Стандартизирани изделия" на списъка на съставните части към документацията на печатен възел?

Механични стандартизирани изделия, подредени азбучно по наименование и градивни електронни елементи, подредени азбучно по БЦО

35. С коя команда може да се замени графичен символ, име на корпус или буквено-цифрово означение на елемент в системата CADSTAR?

Item Properties;

36. Графичният оригинал на печатна платка съдържа :

Контура на печатната платка и точната топология на печатните проводници и контактни площадки

37. Повърхностният монтаж представлява :

Спояване на безизводни електронни елементи направо върху печатните проводници

38. Основни електронни документи необходими за изработването на печатна платка ( ПП ) са

ПП-графичен оригинал, ПП-отвори

39. С коя команда се създава графичен оригинал или фотошаблон като предварително се изключи ненужната информация чрез команда Colours в системата CADSTAR?

ManufactoryExport Artwork

40.  Къде в списъка на съставните части на печатния възел се означават нестандартизираните трансформатори и дросели ?

В раздел "Сглобени единици"

41. Ширината на печатните проводници се задава от конструктора въз основа на :

Силата на електрическия ток, протичащ през съответния проводник

42.  Кои са основните въпроси, които решава системата CADSTAR?

въвеждане на принципни електрически схеми; проектиране на печатна платка; изработване на необходимата документация.

43. Електронният документ "Печатна платка - отвори" съдържа :

Контура на печатната платка и присъединителните и монтажни отвори

44. На коя фигура е изобразен електронен документ "Печатна платка - графичен оригинал" ?

Свързани чернички

45. Сборният чертеж на печатен възел съдържа следните размери :

Габаритни и присъединителни размери

46. На коя фигура е изобразен електронен документ "Печатна платка - защитна маска"?

Черно с точки и правоъгълничета

47. С коя команда се опроводява печатна платка в системата CADSTAR?

Auto Router

48.  Кое означение в списъка на съставните части на печатен възел може да се постави пред нестандартизиран трансформатор ?

БФ 09.01.00

49.  С коя команда се конвертира файл с принципна схема във файл за печатна платка в системата CADSTAR?

Transfer to PSB

50. С коя команда се разполагат елементите върху печатната платка в системата CADSTAR?

Move

51.