Курсова работа №3

Инжeнерен анализ

“Лампа сигнална”

Калоян Ивайлов Георгиев

ФА 5 гр.

Фак. №011207077

1. Главна функция: 
           Създаване на светлинни сигнали за индикация.

2. Главна функция на детайли: 
2.1) Лампа – преобразуване на ел. енергия в светлинна
2.2) Корпус – закрепване на лампата, провеждане на ел. енергия.
2.3) Пластина контактна – провеждане на ел. енергия
2.4) Шайба М1,6 – закрепване
2.5) Винт 1В М2х10-4,8 – закрепване на основата към корпуса
2.6) Изолатор -  изолация, предпазва от късо съединение
2.7) Ухо – провежда ел. енергия
2.8) Винт 1В М1,6х3-4,8 – закрепване
2.9) Скоба – закрепване и провеждане на ел. енергия
2.10) Болт – закрепване
2.11) Основа – закрепване на лампата към околната среда

3. Основни функции:

Преобразуване на електрическа в светлинна енергия.

3.1) Провеждане на ел.енергия: 3, 5, 7, 9.

3.2) Връзка със захранващи проводници : 7.

3.3) Преобразвуване на ел.енергия в светлина : 1.
3.4)  Закрепване: 2, 3, 4, 6, 8, 10.

3.5) Изолация: 11.
4. Функции на повърхнини:

4.1 –

4.2 –

4.3 –

4.4 –

4.5 –

4.6 –

4.7 –

4.8 –

5. Описание на технологията на изработване на детайл:

дет. №1 –

дет. №2 –

дет. №3 –

дет. №4 –

дет. №5 –

дет. №6 –

дет. №7 –

дет. №8 –

дет. №9 –

дет. №10 –

дет. №11 –

Курсова работа №3

Инжeнерен анализ

“Лампа сигнална”

Пламен Петров Пешков

ФА 5 гр.

Фак. №011207078

1. Главна функция: 
           Създаване на светлинни сигнали за индикация.

2. Главна функция на детайли: 
2.1) Лампа – преобразуване на ел. енергия в светлинна
2.2) Корпус – закрепване на лампата, провеждане на ел. енергия.
2.3) Пластина контактна – провеждане на ел. енергия
2.4) Шайба М1,6 – закрепване
2.5) Винт 1В М2х10-4,8 – закрепване на основата към корпуса
2.6) Изолатор -  изолация, предпазва от късо съединение
2.7) Ухо – провежда ел. енергия
2.8) Винт 1В М1,6х3-4,8 – закрепване
2.9) Скоба – закрепване и провеждане на ел. енергия
2.10) Болт – закрепване
2.11) Основа – закрепване на лампата към околната среда

3. Основни функции:

Преобразуване на електрическа в светлинна енергия.

3.1) Провеждане на ел.енергия: 3, 5, 7, 9.

3.2) Връзка със захранващи проводници : 7.

3.3) Преобразвуване на ел.енергия в светлина : 1.
3.4)  Закрепване: 2, 3, 4, 6, 8, 10.

3.5) Изолация: 11.
4. Функции на повърхнини:

4.1 –

4.2 –

4.3 –

4.4 –

4.5 –

4.6 –

4.7 –

4.8 –

5. Описание на технологията на изработване на детайл:

дет. №1 –

дет. №2 –

дет. №3 –

дет. №4 –

дет. №5 –

дет. №6 –

дет. №7 –

дет. №8 –

дет. №9 –

дет. №10 –

дет. №11 –