Инженерен анализ

1.Определя се главната функция на сглобената единица(СЕ); главната функция на детайлите; основните функции на СЕ и реализиращите ги детайли; функции на повърхнини на детайла;

Главна функция (ГФ) на “Лампа сигнална” – подава светлинен сигнал.

Главна функция

ГФ на детайла се определя аналогично на ГФ на СЕ като се има предвид функционалното участие на детайла в СЕ.

| Детаил № | Главна функция |
| --- | --- |
| 1.Лампа | Преобразува ел. енергия в светлинна |
| 2.Изолатор | Да изолира от ел. ток дадени части |
| 3.Основа | За закрепване (задържане ) на скобата |
| 4.Контактна пластина | За подаване на ел. енергия към лампата |
| 5.Скоба | За закрепване на лампата към нея |
| 6.Ухо | Провежда ел.ток |
| 7.Болт | Закрепване |
| 8.Винт | Закрепване |
| 9.Винт | Закрепване |
| 10.Гайка | За допълнителна механична здравина |
| 11.Шайба на болта | Закрепване |
| 12.Шайба на винта | Закрепване |
| 13.Корпус | Провеждане на ел. енергия |

Основни функции на сглобената единица и реализиращите ги детайли

- Oпределят се входящите и изходящите потоци на СЕ, както и потоци , които се явяват в СЕ; за всеки поток се извежда основна функция “провегдане на ...(поток)”, напр.”провеждане на магнитна енергия”;

- Проверява се дали има преобразуване на потоци; при положителен отговор се определя основна функция “преобразуване на...(поток) в...(поток)”,напр.”преобразуване на електрическа енергия в топлинна енергия;

- Към така получената съвкупност от ОФ трябва да се добавят и следните ОФ : “закрепване”, “защита” и “изолация”;

-  За всяка ОФ се определя чрез кои детайли от СЕ се реализира; наличието на детайли,които не участват в нито една ОФ показва,че са пропуснати една или повече ОФ;последните се определят чрез логичен анализ на база на ГФ на тези детайли.

Входящият поток е елекртическа енергия,а изходящият сжетлинна енергия.

ОФ за СЕ и реализиращите ги детайли са:

F1 - провеждане на електрическа енергия (1, 2, 4, 6, 9, 12).

F2 - закрепване (7, 8, 10, 11).

F3 - изолация (3, 5).

F4 - защита (3, 5, 13).

F5 - преобразуване на електрическата енергия в светлинна (2, 4).

F6 - Възпроизвеждане на електрическа енергия (1).

Функции на повърхнини на детайл

Функциите се определят чрез анализ на предназначението на жсяка повурхнина на детайла,както и на неговият материал.При анализа се отчита формата на повърхнината и задължителността на тази форма.

| Повърхнина № | Функция | Форма | Задължителност на формата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 3, 4, 5 | Осигурява механичен контакт(закрепване) | Равнина | Да |
| 2 | Ограничава детайла | Цилиндър | Не |
| 6 | Осигурява водене | Квадрат | Да* |

* Зависи от връзките със съседните детайли

Описание на реда на сглобяване на СЕ

Редът на сглобяване определя последователноста на поставяне на детайлите с цел монтирането на техническият обект (ТО) т.е. приема се,че всички детайли са на лице в несглобено състояние и чрез последователно предвижване на детайли един към друг се получава ТО.Понякога са възможни различни начини на сглобяване.В такъв случай се описва само един от вариантите.

Редът на сглобяване се определя чрез логичен анализ на СЕ.Основно правило е: за да достигне даден детайл до мястото,което заема,не трябва по пътя му да има пречещи детайли.Съставя се хипотеза за последователноста на монтажа,която се проверява и по необходимост се коригира.

Редът на сглобяване на СЕ е даден в таблицата:

| Операция № | Детайл или сглобена единица, към който се добавя | Детайл или сглобена единица,който се добавя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 7,10,11 | 5 |
| 3 | 8,9,6,12 | 5 |
| 4 | 2,4 | 8 |
| 5 | 13,1 | 4 |

Описание на технлогията на изработване на детайлите

Детайлите от сигналната лампа – щанцоване, огъване, пробиване на отвори и нарязване на резба на контактната пластина, скобата и ухото; фрезоване и резбовалцуване или резбонарязване на винтовете, болта и гайката; фрезоване на основата и изолатора.

Предложение за модификацията на СЕ

Новата СЕ трябва да изпълнява същата ГФ. За реализацията и се извършва промяна на формите на някои от началните данни, а при необходимост се премахват съществуващите детайли и/или се добавят нови детайли.